CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  BUDOWLANEGO

Kosztorys ofertowy

###### Nazwa obiektu  : Przebudowa dróg powiatowych w centrum wsi Świedziebnia na odcinkach o dł. 1,241 km.

–przebudowa drogi powiatowej nr 1827C BRODNICA-ŚWIEDZIEBNIA-OKALEWKO  od km 15+159 (od skrzyżowania do szkoły) do km 16+016 (strefa skrzyżowania  z droga powiatową nr 1837C) o dł. 0,857 km – dz. nr nr 227; 323; 348/8; 457; 251; 157/1.

- przebudowa drogi powiatowej nr 1837 C  ZDROJE-ŚWIEDZIEBNIA od km 15+780 (koniec wsi) do km 16+164 (skrzyżowanie z drogą nr 1827C) o dł. 0,384 km – dz. nr

157/1; 458/1; 458/2; 458/3; 458/4; 458/6; 460/1; 135; 257; 255.

CPV: 45233220-7

1.Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego na przebudowę dróg powiatowych w centrum wsi Świedziebnia – droga nr 1827C Brodnica-Okalewko od km 15+159-16+016, o długości  0,857 km i droga nr 1837C Zdroje-Świedziebnia-Starorypin  od km 15+780-16+164 o długości 0,384 km polegającą na przebudowie chodników, budowie zatok i parkingów, wzmocnieniu jezdni, poszerzeniu jezdni drogi nr 1837C,  rozbudowie kolektora deszczowego, profilowaniu poboczy i  odbudowie rowów  przydrożnych są:

- zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy na opracowanie projektu budowlanego

przebudowy dróg  powiatowych o nawierzchni asfaltowej – droga nr 1827C w km 15+159-16+016 dz. nr 227;323;348/8;457;251;157/1 i droga nr 1837C w km 15+780-16+164 w centrum wsi Świedziebnia - dz. nr 157/1; 458/1; 458/2; 458/3; 458/4; 458/6; 135; 257; 255;

- mapa sytuacyjno-wysokościowa pasa drogowego w skali 1:500

- pomiary uzupełniające sytuacyjno- wysokościowe.

- Projekt budowlany stanowiący integralną część opracowania

- Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130  2004r , poz. 1389),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i robót budowlanych oraz programu formalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 nr 202 z 2004r , poz. 2072).

2.Charakterystyka techniczna projektowanej przebudowy odcinkow dróg powiatowych w centrum wsi Świedziebnia.

2.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegają na wytyczeniu robót oraz rozbiórce istniejących chodników wraz z krawężnikami i obrzeżami, posortowanie materiałów z rozbiórki i ułożenie w stosy kostkę betonową i płytki chodnikowe nadające się do ponownego wbudowania. Rozbiórce będzie także podlegać część nawierzchni w ilości  niezbędnej dla korekty sytuacyjnej trasy i zatok autobusowych oraz część nawierzchni z płyt drogowych prefabrykowanych istniejącego parkingu dla skorygowania trasy jezdni na skrzyżowaniu.   Materiał  nie spełniający pełnych wartości użytkowych, gruz, rumosz należy wywieźć samochodami poza strefę robót na miejsce uzgodnione z inwestorem.

Rozbiórce podlegają:

- nawierzchnia  z mas bitumicznych – 146,1 m2

- podbudowa betonowa – 15 m2

- nawierzchnia z tłucznia – 67 m2

- nawierzchnia z płyt drogowych prefabrykowanych 3*1,5m – 90 m2

- krawężniki uliczne betonowe – 1618,5m

- nawierzchnia chodników i zjazdów z płytek i kostki betonowej – 2679,67m2

- wywiezienie gruzu – 226,82m2

2.1.2. Budowa chodników.

Wykonawstwo robót polegających na wbudowaniu krawężników obramowujących jezdnię drogową, nawierzchnię zatok autobusowych i  parkingów należy rozpocząć od wytyczenia osi  i krawędzi jezdni oraz wyznaczenia rzędnych wysokościowych dla krawężnika.

Krawężniki  uliczne 15*30 cm projektuje się wystające na ławie betonowej z oporem, natomiast na wjazdach przez chodnik oraz na styku parking z kostki – jezdnia asfaltowa -krawężniki przejazdowe wystające 2-4cm ponad poziom jezdni.

W zakres budowy chodników wchodzą:

- koryta pod ławę krawężnikową o głębokości zależnej od lokalizacji (20-40cm) – ilość ogółem 488,4m2;

- ława betonowa  - 139,1m3;

- krawężniki betonowe wystające i przejazdowe na wjazdach do posesji na podsypce cementowo-piaskowej- razem  1787,5 mb;

- krawężniki przejazdowe na styku parking-jezdnia – 70mb.

Po wybudowaniu krawężnika – wytyczyć szerokość projektowanych chodników dla przygotowania koryta pod nawierzchnię chodników.

Koryto pod chodnik:

- o głębok. 30 cm na zjazdach przez chodnik – 526 m2

- o głębok. do 10cm dla nowego chodnika – 415,4m2

- profilowanie podłoża w miejscu rozebranej nawierzchni chodników – 2203,35m2

- zagęszczenie koryta pod chodniki.

Wbudowanie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej – ilość 1935m.

Pod nawierzchnię chodników należy ułożyć warstwę odcinającą z piasku o grub. 10 cm po zagęszczeniu – ilość 3144,75 m2.

Na projektowanych wjazdach do posesji przez chodnik, na przygotowanej warstwie odcinającej, ułożyć podbudowę betonową z betonu B-5 – bez dylatacji, o grub. 20cm po zagęszczeniu – ilość 526 m2.

Nawierzchnia chodnika z nowej kostki betonowej brukowej grub. 6cm układana na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – chodnik przyjezdniowy, na wjeździe do remizy, na zjazdach do posesji, chodnik odsunięty od jezdni pasem zieleni i na dojściach do wyznaczonych przejść – ogółem 3135,75m2

Nawierzchnia chodnika z kostki i płytek z rozbiórki na odcinku drogi nr 1837C w km 17+870-15+970 strona prawa – ilość 145 m2.

Szerokość projektowanego chodnika 1,65m i 2,0m (mierzona łącznie z krawężnikiem i obrzeżem).

2.1.3 Poszerzenie jezdni i zatok autobusowych

Projektowane poszerzenie i korekta zatok autobusowych – 82 m2;

Poszerzenie jezdni drogi nr 1837C w km 15+970-16+146 o szer. 0,5m – 88m2 (poszerzenie jednostronne lub dwustronne w zależności od sytuacji po wytyczeniu osi i krawędzi jezdni) do projektowanej szerokości 6,0m;

Poszerzenie(uzupełnienie) podbudowy na krawędzi jezdni – droga nr 1837C w km 15+870-15+970–  szerokości średnio 30cm – ilość 30m2;

Korekta jezdni na skrzyżowaniu dróg nr 1827C i 1837C  - ilość 15m2;

Poszerzenie jezdni na łukach drogi nr 1827C w km 15+534-15+558,43 i 15+575-15+600,66 – ilość 386m2; szerokość poszerzeń na łukach podana na planie sytuacyjnym.

Ilość poszerzeń podbudowy razem – 601m2

Projektowana technologia poszerzeń:

- koryto do głębok. 40cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna grub. 20cm

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna grub. 10cm.

Grunt z koryta pod poszerzenie – 240,4m3 przewieźć na uzupełnienie poboczy, wyrównanie terenu za chodnikiem, uzupełnienie terenów zieleni, nadmiar wywieźć poza strefę robót w miejsce uzgodnione z inwestorem.

2.1.4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dwuwarstwowa

Projektowana szerokość  jezdni – zmienna od 6,0 – 7,7m.

Technologia robót:

- oczyszczenie i sprysk poszerzenia wraz z istniejącą nawierzchnią (związanie międzywarstwowe)    emulsją asfaltową przy zużyciu 0,7 kg/m2 – ilość 9255,8 m2

-zaklinowanie podbudowy na poszerzeniu oraz wyrównanie lokalnych nierówności istniejącej nawierzchni głównie przy krawędziach masą miner.-asfaltową o uziarnieniu 0/12mm  przy zużyciu masy 50 kg/m2 – ilość przewidywanego wyrównania i klinowania  razem - 346 mg

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni(wiązanie międzywarstwowe) emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 – ilość 7326,2 m2;

-warstwa profilowo-wzmacniająca z  masy mineralno-asfaltowej  o uziarn. 0/12

przy zużyciu masy średnio 100 kg/m2 – ilość  733mg ;

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0/8mm o grub. 3 cm.

Projektowana technologia obejmuje całą projektowaną powierzchnię jezdni drogi nr 1827C i nr 1837C wraz z zatokami autobusowymi, istniejącym parkingiem z masy, oraz skrzyżowaniami: z drogą powiatową w kierunku Starorypina i 2-ma skrzyżowaniami utwardzonymi na drogi gminne.

2.1.5. Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z masy asfaltowej (poza zjazdami przez chodnik)

Technologia zjazdów poza projektowanym chodnikiem na drodze nr 1837C i skrzyżowania z drogą gruntową w km 15+980 o powierzchni razem 111,3 m2 obejmuje:

- koryto o głębok. 40cm

- warstwy odcinające z piasku grub. 10cm

- podbudowa betonowa z betonu B-5 bez dylatacji grub. 20cm

- skropienie emulsją lub asfaltem podbudowy po uprzednim jej oczyszczeniu – ilość lepiszcza 0,7 kg/m2

- warstwa klinująco-wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/12mm w ilości 75 kg/m2

- oczyszczenie i skropienie emulsją lub asfaltem w ilości 0,5 kg/m2(skropienie międzywarstwowe)

- warstwa ścieralna grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/8mm

- grunt z koryta -na uzupełnienie poboczy, nadmiar  na odkład.

2.1.5. Parkingi – nawierzchnia z kostki betonowej.

Parking przy drodze nr 1827C zlokalizowany w obrębie skrzyżowania z drogą nr 1837C o istniejącej nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych – projektowana częściowa rozbiórka płyt (ok.20szt) w związku z korektą jezdni na skrzyżowaniu, natomiast pozostała część wymaga wyrównania powierzchni płyt betonem B-5  w ilości 8,75m3.

Parking w ciągu drogi nr 1837C w km 16+111-16+146 – istniejący gruntowy projektowany do utwardzenia (powierzchnia 175m5) w następującej technologii:

- koryto głębokości 40 cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

- podbudowa z betonu B-5 bez dylatacji grubości 20cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem

Na parkingu z płyt drogowych  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem – ilość 175m2

Stanowiska postojowe na parkingu wyznaczyć przy użyciu kostki w odmiennym kolorze.

2.2. Łuki poziome

Projektowane parametry techniczne łuków poziomych podane są w projekcie budowlanym.

Projekt przewiduje poszerzenie 2 łuków w  technologii podanej w p-kcie 2.1.3

i obejmuje poszerzenie o jednakowej szerokości na całej długości łuku z zejściem poszerzenia do projektowanej szerokości nawierzchni  na długości projektowanej krzywej przejściowej.

Grunt z koryta przewidziany jest do  wykorzystania na uzupełnienie poboczy i poszerzenia nasypów.

2.3. Warstwa ścieralna- powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami.

Dotyczy odcinka drogi nr 1827C od km 15+159-15+314.

Na dokładnie oczyszczonym podłożu – istniejącej nawierzchni asfaltowej nie wymagającej profilowania wykonać sposobem mechanicznym pojedyncze powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów frakcji 5-8mm (lub zbliżonej za zgodą Inżyniera) i emulsji kationowej szybkorozpadowej.

2.4.Zjazdy i skrzyżowania

Zjazdy indywidualne i publiczne projektuje się w ciągu drogi nr 1827C przez chodnik o szerokości  podanej na planie sytuacyjnym i w tabeli części opisowej o nawierzchni z kostki w technologii opisanej w p-kcie 2.1.2. „Budowa chodników”.

Pozostałe zjazdy – technologie opisano w p-kcie 2.1.5.

2.5. Roboty wykończeniowe – regulacja i umocnienie poboczy

Pobocza gruntowe występują na części  odcinka drogi nr 1837C poza projektowanym chodnikiem.

Istniejące pobocze przewiduje się spulchnić glebogryzarką, i uformować (uzupełnienie braków gruntu ziemią dowiezioną z koryta pod poszerzenia) na szer. 1,5m oraz zagęścić i ręcznie wyrównać i obrobić na czysto wraz z nadaniem pochylenia skarp zgodnie z projektem.

Część pobocza od strony krawędzi jezdni przewidziana do utwardzenia kruszywem kamiennym twardym (wykluczony kamien wapienny) – na szer. 0,5m i grub. 10cm po zagęszczeniu – ilość utwardzenia 189,5m2.

Istniejący rów po stronie lewej oczyścić i pogłębić wraz z wyprofilowaniem dna koryta i obrobieniem skarp – w km 15+925-16+035.

2.6. Zieleń

Teren projektowanych zieleni należy wyrównać i uzupełnić humusem (może być grunt z koryta lub pogłębienia rowów  o ile jego parametry są zgodne z wymaganiami SST).

Tereny zieleni obsiać trawą bez nawożenia.

2.7. Oznakowanie pionowe i poziome.

W projekcie zaplanowano 7 nowych  przejść dla pieszych z wyznaczeniem na jezdni poprzez malowanie znakami P-10 i P-14 oraz ustawieniem oznakowania pionowego D-6 i jedno istniejące przejście w obrębie szkoły oznakowane znakami pionowymi i poziomymi do odnowienia malowania poziomego  po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia.

Ponadto projektuje się po stronie lewej drogi nr 1827C pas postojowy o szer. 2,5m i parking przyjezdniowy w technologii nawierzchni jezdni wydzielony liniami segregacyjnymi P-19.

Zatoki autobusowe przewiduje się również oddzielić od jezdni  liniami segregacyjnymi P-7a.

Miejsca wyłączone z ruchu oddzielić liniami P-7b i P-21a.

Stanowiska postojowe na parkingu wydzielić liniami P-18.

2.8.Odwodnienie

W ciągu drogi nr 1827C przewiduje się rozbudowę istniejącego kolektora deszczowego wraz z umieszczeniem dodatkowych wpustów ulicznych.

Przebieg projektowanego kolektora z PVC o średnicy  200-315 mm,  podany jest na planie sytuacyjnym projektu drogowego. Wpusty uliczne – żeliwne na studniach wpustowych  fi-500 mm. . Studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm  z kręgów betonowych z wlazem t. ciężkiego . Projektowana przebudowa  wszystkich istniejących studni kanalizacyjnych i wpustowych z całkowitą wymianą elementów. Projektowana  przebudowa wszystkich podejść od studni wpustowych do studni rewizyjnych.

Odwodnienie odcinka drogi nr 1837C – nowy kolektor z PVC zlokalizowany na odcinku  150m  w jezdni ,dalej poza jezdnią w pasie drogowym .Przebieg kolektora wraz z wpustami uwzględniony na planie sytuacyjnym w projekcie drogowym. Studnie wpustowe betonowe o średnicy 500 mm ,z osadnikiem o. Studnie rewizyjne –betonowe o średnicy 1000 mm Kolektor PVC o  średnicy 250-315 mm. Podejścia od studni wpustowych do rewizyjnych – PVC fi160 mm. Całość robot odtworzeniowych podbudowy i nawierzchni  realizowanych w trakcie przebudowy odwodnienia –uwzględniono przy robotach KD.

3. Uwagi końcowe.

Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu budowlano-technicznego.

4. Przedmiar robot i kosztorys .

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie „ORGBUD” na IV kwartał 2006r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389)

Opracował: mgr inż. Ryszard Iwanus

Sprawdził: mgr inż. Danuta Iwanus

Brodnica , 30.11.  2006 r

###### Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

Nazwa obiektu  : Przebudowa dróg powiatowych w centrum wsi Świedziebnia na odcinkach o dl. 1,241 km. CPV: 45233220-7.

–przebudowa drogi powiatowej nr 1827C BRODNICA-ŚWIEDZIEBNIA-OKALEWKO  od km 15+159 (od skrzyżowania do szkoły) do km 16+016 (strefa skrzyżowania  z droga powiatową nr 1837C) o dł. 0,857 km – dz. nr nr 227; 323; 348/8; 457; 251; 157/1.

- przebudowa drogi powiatowej nr 1837 C  ZDROJE-ŚWIEDZIEBNIA od km 15+780 (koniec wsi) do km 16+164 (skrzyżowanie z drogą nr 1827C) o dł. 0,384 km – dz. nr

157/1; 458/1; 458/2; 458/3; 458/4; 458/6; 460/1; 135; 257; 255.

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń:

1. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane mechanicznie przy użyciu sprzętu dostosowanego do asortymentu robot. Ręcznie zostaną wykonane roboty w małym zakresie. Odwóz materiałów z rozbiórki i gruzu na odległość do 1 km przy użyciu samochodów samowyładowczych.

2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie  w gruntach kat. III; spycharkami o mocy 100KM ,równiarkami, z odwozem na odległość do 1 km  samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10t.

3. Koryto drogowe  na poszerzeniu jezdni o gl. 30 cm ,wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami lub walcami.

4. Warstwa odcinająca/odsączająca  o gr. 10 cm  z piasku wykonana i zagęszczona mechanicznie

5 .Podbudowa oraz nawierzchnia tłuczniowa z kamienia łamanego twardego ,wykonana i zagęszczona mechanicznie

6. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej –wykonana i zagęszczona mechanicznie.

7. Pobocza wykonane z gruntu rodzimego po wcześniejszym zdjęciu darniny (humusu) ,jej rozdrobnieniu sprzętem mechanicznym.

8. Ustawienie krawężników na ławie betonowej –z wykonaniem ręcznym ,zagęszczeniem mechanicznym.

9. Układanie chodników z kostki betonowej-ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym

10. Ustawienie oznakowania pionowego ręcznie.

11. Oznakowanie poziome –mechanicznie

12. Przebudowa kanalizacji deszczowej ; rozbiórka ręczna, budowa elementów mechaniczno-ręczna, roboty ziemne ręczne i mechaniczne. Wykopy o ścianach pionowych ,szalowane.

13. Części rurowe kanalizacji deszczowej  z rur PCV ,układanych na ławie piaskowej gr. 15 cm, podejścia do studni wpustowych fi-160 mm, kolektory fi-315/7,7 mm, fi-250/5,2 mm

14. Studnie wpustowe betonowe, z osadnikiem prefabrykowanym, pierścieniem odciążającym ,wpustem jezdniowym żeliwnym

15. Studnie rewizyjne o gł. 2,0m  , fi wewn. 1000 mm, betonowe , z włazem typu nieprzejazdowego ,bez pierścieni odciążających- poza jezdnią, w jezdni –właz przejazdowy i pierścień odciążający.

16. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.

17. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- IV  kw.2006r.

18. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości średniej regionalnej.

19. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR.

Brodnica, dnia 30.11.2006r.

Opracował :

KOSZTORYS ŚLEPY

| Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica-Okalewko i 1837C Zdroje-Świedziebnia w m. Świedziebnia. Roboty drogowe. CPV: 45233220-7 |
| --- |
| L.p. | Ozn. Wg SST | Opis robót | jednostka | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość pozycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | CPV 45233142-6 .Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe i odtworzenie trasy |
| 1.1. | D.01.01.01.12 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym | km | 1,086 |  |  |
| 1.2 | D.01.02.04.04 | Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,sposób rozbiórki mechaniczny grub. 4 cm | m2 | 146,1 |  |  |
| 1.3 | D.01.02.04.04 | Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 12 cm | m2 | 15 |  |  |
| 1.4 | D.01.02.04.04 | Rozbiórka nawierzchni z tłucznia grub. 15 cm | m2 | 67 |  |  |
| 1.5 | D.01.02.04.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych 3*1,5m | m2 | 90 |  |  |
| 1.6. | D.01.02.04.03 | Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z płyt beton.35*35*5 oraz z kostki brukowej betonowej | m2 | 2679,67 |  |  |
| 1.7. | D.01.02.04.01 | Rozebranie krawężników betonowych 15*30*100 | m | 1618,50 |  |  |
| 1.8. | D.01.02.04.10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiorki , samochodami samowyładowczymi na odleglość 1 km | m3 | 226,82 |  |  |
| Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe-podsumowanie |  |
| 2. | CPV 45233222-1. Budowa nawierzchni chodników |
| 2.1. | D.04.01.01.13 | Koryto dla poszerzenia ławy pod krawężnik o 25 cm na głębok. 20 cm | m2 | 402,12 |  |  |
| 2.2. | D.04.01.01.13 | Koryto pod ławę krawężnika dla nowego chodnika - lecz o głębok. 15 cm | m2 | 62,65 |  |  |
| 2.3. | D.04.01.01.13 | Koryto pod krawężnik na styku parking-jezdnia o głębok. 40 cm | m2 | 23,62 |  |  |
| 2.4. | D.08.01.01.01 | Ława betonowa pod krawężniki z oporem | m3 | 139,10 |  |  |
| 2.5 | D.08.01.01.01 | Krawężniki betonowe 15*30 wystające na podsypce cem.-piaskowej z wyp. spoin piaskiem | m | 1787,5 |  |  |
| 2.6 | D.08.01.01.01 | Krawężniki betonowe 12*25 wtopione na podsypce cem.-piaskowej z wyp. spoin piaskiem na styku parking-jezdnia | m | 70 |  |  |
| 2.7 | D.04.01.01.13 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnik w miejscu rozebranej nawierzchni chodnika | m2 | 2203,4 |  |  |
| 2.8 | D.04.01.01.13 | Koryto o głębok. 10 cm - pod nowy chodnik | m2 | 415,4 |  |  |
| 2.9 | D.04.01.01.13 | Koryto o głębok. 30 cm na zjazdach przez chodnik | m2 | 526 |  |  |
| 2.10 | D.04.02.01.22 | Warstwy odcinające z piasku grub. 10 cm pod chodnik | m2 | 3144,8 |  |  |
| 2.11 | D.04.06.01.01 | Podbudowa betonowa z betonu B-5 na zjazdach do posesji przez chodnik, grubość po zagęszczeniu 20 cm.Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. | m2 | 526 |  |  |
| 2.12 | D.08.03.01.01 | Obrzeża betonowe 20*6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cem.piask. | m | 1935 |  |  |
| 2.13 | D.08.02.02.D.08.02.02.01 | Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 3208,8 |  |  |
| 2.15 | D.04.01.01.13 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 1 km- załadunek ziemi zmagazynowanej na hałdach i przewóz na uzupełnienie poboczy i zieleńce | m3 | 316,3 |  |  |
| Budowa chodnika - podsumowanie m2 3280,75 |  |
| 3. | CPV 45233220-7.Podbudowa na poszerzeniach jezdni i zatokach autobusowych |
| 3.1. | D.04.01.01.13. | Koryta wykonane na poszerzeniu jezdni o gl.40 cm w gruncie kat. II-IV | m2 | 601,00 |  |  |
| 3.2. | D.04.02.01.22 | Warstwy odcinające ,na poszerzeniu, o gr. 10 cm , z piasku | m2 | 601,00 |  |  |
| 3.3. | D.04.04.04.12. | Podbudowa z kruszywa łamanego, na poszerzeniu jezdni, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 601,00 |  |  |
| 3.4. | D.04.04.04.22. | Podbudowa z kruszywa łamanego ,na poszerzeniu,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 601,00 |  |  |
| 3.5. | D.04.01.01.13. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem samochodami na odl. do 1 km- lecz ziemi uprzednio zhałdowanej- na uzupełnienie poboczy lub na odkład | m3 | 240,40 |  |  |
| Podbudowa na poszerzeniu jezdni- podsumowanie m2 209,8 |  |
| 4. | CPV 45233220-7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - dwuwarstwowa |
| 4.1. | D.04.03.01.12. | Oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej, mechanicznie | m2 | 6914,90 |  |  |
| 4.2. | D.04.03.01.22. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 | m2 | 6914,90 |  |  |
| 4.3. | D.04.08.01.11. D.05.03.05.21 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni wraz z klinowaniem poszerzeń w ilości masy średnio 50 kg/m2 , sposób wbudowania mechaniczny | T | 346 |  |  |
| 4.4. | D.04.03.01.22. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 7326,20 |  |  |
| 4.5. | D.04.08.01.11. D.05.03.05.21 | Wyrównanie istniejacej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową ,sposób wbudowania mechaniczny- warstwa profilowo-wzmacniająca w ilości średniej 100 kg/m2 | T | 733 |  |  |
| 4.6. | D.04.03.01.22. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 7326,20 |  |  |
| 4.7. | D.05.03.05.11 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna grub. 3 cm po zagęszczeniu | m2 | 7326,20 |  |  |
| Nawierzchnia z mieszanek min.-asfaltowych -podsumowanie m2 7326,2 |  |
| 5 | CPV 45233220-7 Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych |
| 5.1. | D.04.01.01.13 | Koryta wykonywane na poszerzeniach o głębokości 40 cm- lecz pod nawierzchnię zjazdów | m2 | 111,3 |  |  |
| 5.2 | D.04.02.01.22 | Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 111,3 |  |  |
| 5.3 | D.04.06.01.01 | Podbudowa betonowa. Podbudowa z betonu drogowego B-5 bez dylatacji o grub. 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 111,3 |  |  |
| 5.4 | D.04.03.01.12 | Oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - ręcznie | m2 | 111,3 |  |  |
| 5.5 | D.04.03.01.22 | Skropienie podbudowy betonowej emulsją w ilości 0,7 kg/m2 | m2 | 111,3 |  |  |
| 5.6 | D.04.08.01.11 | Wyrównanie podbudowy na zjazdach mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 sposób wbudowania mechaniczny | T | 8,35 |  |  |
| 5.7 | D.04.03.01.22 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 111,3 |  |  |
| 5.8 | D.05.03.05.11 | Nawierzchnia z mieszanek nmineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0/8, warstwa ścieralna o grub. 3 cm | m2 | 111,3 |  |  |
| 5.9 | D.04.01.01.13 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 1 km ,lecz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,wywiezienie na pobocza i pas poza chodnikiem | m3 | 44,52 |  |  |
| Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych – podsumowanie m2 111,3 |  |
| 6 | CPV-45233220-7 Parkingi - nawierzchnia z kostki |
| 6.1 | D.04.01.01.13 | Koryto na poszerzeniach o głębok. 35 cm pod nawierzchnię parkingów | m2 | 175 |  |  |
| 6.2 | D.04.02.01.22 | Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 175 |  |  |
| 6.3 | D.04.06.01.01 | Podbudowa betonowa z betonu drogowego B-5 bez dylatacji o grub. 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 175 |  |  |
| 6.4 | D.04.06.01.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką betonową (beton B-5), zagęszczanie ręczne, średnia grubość 5 cm- istniejącej nawierzchni betonowej-parking w km 15+949-15+981,5 | m3 | 8,75 |  |  |
| 6.5 | D.08.02.02.01 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 350 |  |  |
| Parkingi - nawierzchnia z kostki - podsumowanie |  |
| 7. | CPV 45233220-7 Powierzchniowe utrwalenie -droga nr 1827C w km 15+159-15+314 |
| 7.1 | D.05.03.09.01 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalenie grysem kamiennym frakcji 5-8, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2 | m2 | 930 |  |  |
| Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych - podsumowanie |  |
| 8. | CPV 45233142-6. Roboty wykończeniowe-profilowanie i umocnienie poboczy |
| 8.1 | D.06.03.01.01. | Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocięciem darniny, spulchnianie glebogryzarką | ha | 0,0644 |  |  |
| 8.2 | D.06.03.01.01. | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami - lecz rozplantowanie, uformowanie i zagęszczenie ziemi na poboczach dowiezionej samochodami z hałd po wykopach koryta | m3 | 113,70 |  |  |
| 8.3 | D.06.03.01.01. | Plantowanie powierzchni-obrobienie na czysto powierzchni poboczy i pasa poza chodnikiem oraz pasów zieleni | m2 | 1305 |  |  |
| 8.4 | D.04.01.01.13 | Koryto wykonywane na poszerzeniach. Koryto głębokości 10 cm- lecz dla umocnienia poboczy tłuczniem. | m2 | 189,5 |  |  |
| 8.5 | D.05.02.00 D.05.02.01.12 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa gorna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- umocnienie poboczy od strony krawędzi jezdni na szer. 0,5m | m2 | 189,5 |  |  |
| 8.6 | D.02.00.00 D.02.01.01.12 D.06.03.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,6m3. Kat.gr.I-II - pogłębienie i pczyszczenie rowów na głębok. ok. 30cm - grunt rozplantowany na poboczu i poza rowem | m3 | 67,65 |  |  |
| Roboty wykończeniowe-profilowanie i umocnienie poboczy-podsumowanie |  |
| 9. | Zieleń |
| 9.1 | D.09.01.01.01 | Mechaniczne spulchnienie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny. Spulchnienie ziemi zadarnionej glebogryzarką. Kateg.gruntu I-II | ha | 0,0308 |  |  |
| 9.2 | D.09.01.01.01 | Roboty w ziemi roślinnej wykonywane wpycharkami i zgarniarkami. Humusowanie terenu ziemią roślinną pobraną z hałd - spycharki 74 kW | m3 | 30,75 |  |  |
| 9.3 | D.09.01.01.01 | Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia, kateg. Gruntu I-II | ha | 0,0308 |  |  |
| Zieleń - podsumowanie |  |
| 10 | CPV 45233150-5. Oznakowanie pionowe i poziome |
| 10.1. | D.07.02.01.10 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 14 |  |  |
| 10.2. | D.07.02.01.10 | Przymocowanie tablic znakow drogowych odblaskowych o powierzchni tablic ponad 0,3 m2 - lecz informacyjne D-6 | szt. | 14 |  |  |
| 10.3. | D.07.01.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne - lecz przejścia dla pieszych | m2 | 96 |  |  |
| 10.4 | D.07.01.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - linie wydzielające pas postojowy i zatoki autobusowe oraz parking asfaltowy | m2 | 75,65 |  |  |
| Oznakowanie pionowe i poziome -podsumowanie |  |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C i nr 1837C w m. Świedziebnia - razem |  |

| Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica-Okalewko i 1837C Zdroje-Świedziebnia w m. Świedziebnia –ROBOTY ODWODNIENIOWE |
| --- |
| L.p. | Ozn. Wg SST | Opis robót | jednostka | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość pozycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 |  | Przebudowa KD droga 1827C |  |  |  |  |
| 11.1 | D.01.02.04.04. | Rozebranie nawierzchni asfaltowej i podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm w miejscach przekopow w obrębie jezdni | m2 | 46,0 |  |  |
| 11.2 | D.02.00.01 D.02.01.01.12 D.02.03.01.01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki o pojemności łyzki 0,25m3.Kategoria gruntu III | m3 | 700,9 |  |  |
| 11.3 | D.02.03.01.01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką . Wykopy o szerokości do 1,om- umocnienie pełne. Głębokość wykopu do 3,om. Kategoria gruntu III-IV | m2 | 1079,6 |  |  |
| 11.4 | D.02.00.01 D.02.03.01.01D.02.03.01.12 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych.Głębokość wykopu do 1,5m.Kategoria gruntu III-IV (szerokość wykopu 0,8-1,5m) - zasypanie wykopu podejścia i obsypanie studni | m3 | 695,4 |  |  |
| 11.5 | D.02.03.01.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm, o głębokości 2m.(bez pomocy żurawia samochodowego)-studnia KD- budowa nowych i przebudowa istniejących | szt | 14 |  |  |
| 11.6 | D.02.03.01.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i bez syfonu | szt | 13 |  |  |
| 11.7 | D.02.03.01.01 | Rury z polichlorku winylu łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm - lecz rury PCV kanalizacji zewnętrznej - połączenie studni WO i studni KD | m | 54 |  |  |
| 11.8 | D.02.03.01.01 | Rury z polichlorku winylu ( ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 200mm - fi 200/4,9 mm | m | 32 |  |  |
| 11.9 | D.02.03.01.01 | Rury z polichlorku winylu ( ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 250mm - fi 250/6,2 | m | 82 |  |  |
| 11.10 | D.02.03.01.01 | Rury z polichlorku winylu ( ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 315mm - fi 315/6,2 | m | 233 |  |  |
| 11.11 | D.04.02.01.22 | Warstwa odsączająca gr.10 cm w przekopie | m2 | 46 |  |  |
| 11.12. | D.04.04.04.12 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie ,w-wa dolna gr. 15 cm | m2 | 46 |  |  |
| 11.13. | D.04.04.04.22 | Podbudowa tluczniowa w przekopie -nawierzchnia tluczniowa gr. 7 cm | m2 | 46 |  |  |
| 11.14 | D.08.02.02. | Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej jako obudowa studni i wpustów wraz z przygotowaniem podłoża | m2 | 26,6 |  |  |
|  |  | Budowa KD droga 1827C - podsumowanie |  |  |  |  |
| 12. |  | Budowa KD droga nr 1837C |  |  |  |  |
| 12.1 | D.01.02.04.04. | Rozebranie nawierzchni asfaltowej i podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm w miejscach przekopow w obrębie jezdni | m2 | 677,0 |  |  |
| 12.2 | D.02.00.01 D.02.01.01.12 D.02.03.01.01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki podsiębierne o poj.łyżki 0,25m3.Kategoria gruntu III. | m3 | 591,3 |  |  |
| 12.3 | D.02.03.01.01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Wykopy o szerokości do 1,0m - umocnienie pełne. Głębokość wykopu do 3,om.Kategoria gruntu III-IV | m2 | 1235,2 |  |  |
| 12.4 | D.02.03.01.12 D.02.03.01.01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piuonowych. Głębokość wykopu do 1,5m. Kategoria gruntu III-IV.(szerokość wykopu 0,8-1,5m)-zasypanie wykopu podejścia i obsypanie studni. | m3 | 538,6 |  |  |
| 12.5 | D.02.00.01 D.02.01.01.12 D.02.03.01.01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych. Rozplantowanie do 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu. Kategoria gruntu I-IV | m3 | 52,7 |  |  |
| 12.6 | D.04.02.01.22 | Warstwa odsączająca gr.10 cm w przekopie | m2 | 677 |  |  |
| 12.7 | D.04.04.04.12 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie ,w-wa dolna gr. 15 cm | m2 | 677 |  |  |
| 12.8 | D.04.04.04.22 | Podbudowa tluczniowa w przekopie -nawierzchnia tluczniowa gr. 7 cm | m2 | 677 |  |  |
| 12.9 | D.02.03.01.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm, o głębokości 3 m (bez pomocy żurawia samochodowego)-studnia KD | szt | 8 |  |  |
| 12.10 | D.02.03.01.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości (bez pomocy żurawia samochodowego)-zmniejszenie głębokości studni o 1,0 m | szt | 8 |  |  |
| 12.11 | D.02.03.01.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i bez syfonu | szt | 11 |  |  |
| 12.12 | D.02.03.01.01 | Rury z polichlorku winylu łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm - lecz rury PCV kanalizacji zewnętrznej - połączenie studni WO i studni KD | m | 34 |  |  |
| 12.13 | D.02.03.01.01 | Rury z polichlorku winylu ( ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 200mm - fi 200/4,9 mm | m | 49 |  |  |
| 12.14 | D.02.03.01.01 | Rury z polichlorku winylu ( ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 250mm - fi 250/6,2 | m | 50 |  |  |
| 12.15 | D.02.03.01.01 | Rury z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 280mm-lecz fi 315/6,2mm | m | 269 |  |  |
| 12.16 | D.08.02.02. | Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej jako obudowa studni i wpustów wraz z przygotowaniem podłoża | m2 | 8,8 |  |  |
|  |  | Budowa KD droga nr 1837C - podsumowanie |  |  |  |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C i nr 1837C w m. Świedziebnia-Roboty odwodnieniowe - razem |

Opracował ;

Mgr inż. Danuta Iwanus

Brodnica, dnia 30.11.2006r.