Załącznik nr   2

UMOWA      Nr - ……………/2008                                                          PROJEKT

zawarta w dniu …………………2008 r. w Urzędzie Gminy Świedziebnia, 87-335 Świedziebnia woj. kujawsko-pomorskie na zakup i dostawę:

1. Ciągnika rolniczego

2. Wozu asenizacyjnego

dla Urzędu Gminy Świedziebnia, pomiędzy:

Urzędem Gminy Świedziebnia  87-335 Świedziebnia  woj. kujawsko-pomorskie reprezentowanym przez:

Szymona Zalewskiego  – Wójta Gminy Świedziebnia

przy kontrasygnacie Jolanty Rakoczy – Skarbnika Gminy

zwanym w treści umowy „Zamawiającym"

a

……………………………………………………………………………….…………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanego w treści umowy „Wykonawcą"

Niniejsza umowa dostawy zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., póz. 177 z póż. zmian.)

§1

Przedmiotem umowy jest dostawa wg niżej podanego zestawienia:

I. Ciągnik rolniczy – musi być wyposażony w:

1. Przedni „TUZ” – trzy punktowy układ zawieszenia , siła udźwigu  przedniego 3500 kg

1. Silnik – czterosuwowy z zapłonem samoczynnym chłodzony cieczą

1) Typ-  turbodoładowany chłodzony cieczą

2) moc  według  DIN [ kW/ KM] – 76/104 do 84/115 przy obrotach na minutę 2200

3) moment obrotowy Nm  480

4) liczba cylindrów – 4,

5) pojemność skokowa max - 4156  cm 3.

6) norma emisji spalin  EURO III

7) średnica cylindra x skok tłoka -105/120

8) rodzaj silnika – turbodoładowany powietrze/powietrze

2. Układ napędowy

1) liczba biegów przód / tył  max – 24/18

2) tylna oś napędowa – przekładnia planetarna, blokada mechanizmu

2) przednia oś  napędowa – CARRARO 20.19 z hamulcem na wale napędowym

3) załączanie napędu- elektrohydrauliczne

4) wałek odbioru mocy, typ – dwustopniowy zależny i niezależny , mokre sprzęgło

- obroty tylnego WOM  - obr/min   540/1000

5) system napędu – napęd na 4 koła  - 4 WD

3.  szybkość km/h - 40

4. Układ hydrauliczny

- udźwig podnośnika kN   -   58,5

2) tylny trójpunktowy układ zawieszenia – dźwignie CBM kategorii II

- Wydajność  pompy olejowej [l/min] – 70

- ilość wyjść hydrauliki     - 4+ 1

- zaczep - przesuwany

5. Wymiary i masy

- długość / szerokość/ wysokość [mm]  około – 5047-2240-2768

- rozstaw kół mm około - 2390

6. wyposażenie dodatkowe:

1) siedzenie pasażera

2) lampa ostrzegawcza

3) napis kolor czarny  wysokości    10 cm.  na masce  ciągnika ,wysokości 15 cm.                           na wozie asenizacyjnym    symetrycznie po obydwu stronach  ,,  Urząd Gminy                      Świedziebnia”

7. Ciągnik fabrycznie nowy

8. Ciągnik z kabiną

9. Świadectwo Homologacji wydane przez Ministerstwo Infrastruktury

10. Gwarancja minimum 12-18 miesięcy oraz ubezpieczenie OC, AC, NW.

11. Cena powinna zawierać koszt transportu do Urzędu Gminy w Świedziebni

12. Naprawa gwarancyjna w siedzibie Zamawiajacego

II Wóz asenizacyjny

a) dane techniczne i eksploatacyjne

długość	ok.   5130 mm

szerokość ok.  2370 mm

wysokość  ok.  2480 mm

ogumienie  500/50x17

rozstaw kół 1950 mm

nacisk na zaczep 14 kN      zbiornika sprężarką:

pojemność 6500 - 7000 litrów    - MEC lub KD 6500  max.4 min

masa własna ok. 2165 kg      - MEC lub KD 5000  max.5 min

masa całkowita 8865 kg

zawieszenie typu Tandem

b) Wóz powinien  posiadać:

- układ hamulcowy

- wąż ssawny 6 metrów

- tylną zasuwę 4" lub 6" otwieraną ręcznie

- właz tylny ø900mm

- instalację elektryczną 12V

- łyżkę rozlewającą

- błotniki

- podnośnik z regulowaną wysokością położenia dyszla

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Kod CPY:

29.37.00.00-3 Ciągniki

§2

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu dostawy i wydać mu przedmiot dostawy, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot dostawy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę.

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot dostawy nie jest objęty prawami osób trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń.

Przedmiot dostawy jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce.

§3

Wydanie przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

§4

Zapłata dokonana będzie przelewem do dnia ………………………….2008r. na konto bankowe Wykonawcy umowy

……………………………………………………………………………………………….

Po upływie tego terminu Wykonawca umowy ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w zapłacie.

§5

Wykonawca umowy udzieli 18  miesięcy gwarancji .

§6

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§7

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Brodnicy.

§8

W sprawach nieuregulowanych w treści umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy.

Wykonawca                                                                         Zamawiający