OFERTA          Załącznik nr 1

I. Informacje o dostawcy

1.Nazwa firmy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.Adres firmy z podaniem województwa:

....................................................................................................................................................

3. Telefon firmy:

....................................................................................................................................................

4. Nr rejestru sądowego: ....................................................................................................................................................

5. Nr statystyczny – REGON: ...................................................................................................................................................

6. Zakres działalności: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

7. Czy firma jest płatnikiem VAT? .......................................................................................................

II. Przedmiot zamówienia jest:

1. Zakup ciągnika rolniczego

2. Zakup wozu asenizacyjnego

.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Ciągnik rolniczy – musi być wyposażony w:

1. Przedni „TUZ” – trzy punktowy układ zawieszenia , siła udźwigu  przedniego 3500 kg

1. Silnik – czterosuwowy z zapłonem samoczynnym chłodzony cieczą

1) Typ-  turbodoładowany chłodzony cieczą

2) moc  według  DIN [ kW/ KM] – 76/104 do 84/115 przy obrotach na minutę 2200

3) moment obrotowy Nm  480

4) liczba cylindrów – 4,

5) pojemność skokowa max - 4156  cm 3.

6) norma emisji spalin  EURO III

7) średnica cylindra x skok tłoka -105/120

8) rodzaj silnika – turbodoładowany powietrze/powietrze

2. Układ napędowy

1) liczba biegów przód / tył  max – 24/18

2) tylna oś napędowa – przekładnia planetarna, blokada mechanizmu

2) przednia oś  napędowa – CARRARO 20.19 z hamulcem na wale napędowym

3) załączanie napędu- elektrohydrauliczne

4) wałek odbioru mocy, typ – dwustopniowy zależny i niezależny , mokre sprzęgło

- obroty tylnego WOM  - obr/min   540/1000

5) system napędu – napęd na 4 koła  - 4 WD

3.  szybkość km/h - 40

4. Układ hydrauliczny

- udźwig podnośnika kN   -   58,5

2) tylny trójpunktowy układ zawieszenia – dźwignie CBM kategorii II

- Wydajność  pompy olejowej [l/min] – 70

- ilość wyjść hydrauliki     - 4+ 1

- zaczep - przesuwany

5. Wymiary i masy

- długość / szerokość/ wysokość [mm]  około – 5047-2240-2768

- rozstaw kół mm około - 2390

6. wyposażenie dodatkowe:

1) siedzenie pasażera

2) lampa ostrzegawcza

3) napis kolor czarny  wysokości    10 cm.  na masce  ciągnika ,wysokości 15 cm.                           na wozie asenizacyjnym    symetrycznie po obydwu stronach  ,,  Urząd Gminy                      Świedziebnia”

7. Ciągnik fabrycznie nowy

8. Ciągnik z kabiną

9. Świadectwo Homologacji wydane przez Ministerstwo Infrastruktury

10. Gwarancja minimum 12-18 miesięcy oraz ubezpieczenie OC, AC, NW.

11. Cena powinna zawierać koszt transportu do Urzędu Gminy w Świedziebni

12. Naprawa gwarancyjna w siedzibie Zamawiajacego

Kwota netto: ........................................................................................................................... zł

Podatek Vat : ......................................................................................................................... zł

Kwota brutto: ...........................................................................................................................zł

Słownie kwota brutto: ..............................................................................................................zł

II Wóz asenizacyjny

a) dane techniczne i eksploatacyjne

długość	ok.   5130 mm

szerokość ok.  2370 mm

wysokość  ok.  2480 mm

ogumienie  500/50x17

rozstaw kół 1950 mm

nacisk na zaczep 14 kN      zbiornika sprężarką:

pojemność 6500 - 7000 litrów    - MEC lub KD 6500  max.4 min

masa własna ok. 2165 kg      - MEC lub KD 5000  max.5 min

masa całkowita 8865 kg

zawieszenie typu Tandem

b) Wóz powinien  posiadać:

- układ hamulcowy

- wąż ssawny 6 metrów

- tylną zasuwę 4" lub 6" otwieraną ręcznie

- właz tylny ø900mm

- instalację elektryczną 12V

- łyżkę rozlewającą

- błotniki

- podnośnik z regulowaną wysokością położenia dyszla

1. Wóz asenizacyjny nowy

2.Gwarancja minimum 18 miesięcy

3. Cena powinna zawierać koszt transportu do Urzędu Gminy w Świedziebni

Kwota netto: ....................................................................................................................................... zł

Podatek Vat : ...................................................................................................................................... zł

Kwota brutto: ......................................................................................................................................zł

Słownie kwota brutto: .........................................................................................................................zł

III. Koszt zakupu ogółem za zakup ciągnika z kabiną +wozu asenizacyjnego

Kwota netto: ....................................................................................................................................... zł

Podatek Vat : ...................................................................................................................................... zł

Kwota brutto: ......................................................................................................................................zł

Słownie kwota brutto: .........................................................................................................................zł

Oświadczam, że przyjmuję w/w warunki Zamawiającego.

Podpis : .................................................

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od chwili wyłonienia dostawcy.

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena – 100 %

VI. Umowa sprzedaży.

VII. Oświadczenie

Dostawca składa wraz z ofertą

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU:

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i nie wnosimy zastrzeżeń.

2. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się

do podpisania umowy, jeżeli zostanie przyznane nam zamówienie.

4. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie

są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

5. Oświadczamy, iż posiadamy pełną dyspozycyjność w zakresie złożonej oferty.

6. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych

informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się niżej:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oferta zawiera ........................................ stron, kolejno ponumerowanych i podpisanych.

..................................................

/podpis i pieczęć dostawcy/

# Text boxes

/pieczęć dostawcy/